ОКП  483584

ПОДЪЕМНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТИПА ПП

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИВЦР 483584701РЭ

#### Подъемник не подлежит регистрации

в территориальных органах госгортех-

надзора.

##### СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1 Описание и работа изделия							3

2 Использование по назначению							12

3 Действия в экстремальных условиях						17

4 Техническое обслуживание							17

5 Хранение										21

6 Транспортирование								21

7 Гарантии изготовителя								21

8 Свидетельство об упаковывании						22

9 Свидетельство о приёмке							23

10 Сведения о местонахождении подъемника				24

11 Сведения о назначении специалистов, ответственных за

содержание подъемника в исправном состоянии				25

12 Сведения о ремонте металлоконструкций, изменениях в

конструкции и замене составных частей подъемника			26

Приложение:

А. Схема электрическая принципиальная					27

Б. Схема гидравлическая принципиальная подъемника ПП-8,8		28

В. Схема гидравлическая принципиальная подъемника ПП-10,5,

ППН-8, ПП-12, ППД-7								29

Г. Схема строповки подъемника							30

Д. Перечень документов на которые даны ссылки				31

Е. Карта обратной связи								32

1

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обслуживающего персонала и содержит сведения о конструкции, принципе действия, основных технических характеристиках, а также указания для правильной и безопасной эксплуатации подъемников персональных типа ПП (далее подъемник).

Категория эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 15150. Температура окружающего воздуха от +1оС до +35оС и относительная влажность 80%.

1.ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.

1.1Назначение изделия.

Подъемники персональные предназначены для подъема людей и груза внутри и вне помещений на участках с ровной твердой поверхностью с уклоном не более 3о.

Область применения: При выполнении различных монтажных, ремонтных и строительных работ.

1.2 .Технические характеристики приведены в таблице 1.

2

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение по типам |
| --- | --- |
|  | ПП-8,8 | ПП-10,5, ПП-10,5У | ППН-8 | ППШ-8 | ПП-12 | ППД-7 |
| 1.2.1 Грузоподъёмность, кг в том числе один человек два человека груз | 135 | 100 | 210 |
|  | 80 | 80 | - |
|  | - | - | 160 |
|  | 55 | 20 | 50 |
| 1.2.2 Максимальная высота подъёма площадки, мм | 8950±50 | 10400±100 | 8000±100 | 11700±100 | 7100±100 |
| 1.2.3 Габаритные размеры подъёмника в рабочем состоянии Длина, мм Ширина, мм Высота (площадка внизу), мм | 2400±30 2490±30 2300±30 | 1820±30 1940±30 1890±30 | 1720±30 1840±30 1890±30 | 24000±30 2490±30 2300±30 |
| 1.2.4 Габаритные размеры подъёмника в транспортном состоянии: Длина, мм (без стойки ИВЦР.301413.701) Ширина, мм Высота, мм | 1490±30 780±30 2300±30 | 1490±30 780±30 1890±30 | 1550±30 980±30 1890±30 | 1490±30 780±30 2300±30 | 1490±30 1000±30 2300±30 |

3

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение по типам |
| --- | --- |
|  | ПП-8,8 | ПП-10,5, ПП-10,5У | ППН-8 | ППШ-8 | ПП-12 | ППД-7 |
| 1.2.5 Электропитание Однофазная сеть переменного тока Напряжение, В Частота , Гц Максимальная мощность при номинальном напряжении сети и максимальной нагрузке, не более , кВт | 220(10 50 3,0 |
| 1.2.6 Скорость подъёма площадки , не долее , м/с | 0,3 |
| 1.2.7 Масса подъёмника без консолей , не долее , кг | 377 | 425 | 390 | 400 | 450 | 415 |
| 1.2.8 Масса 4-х консолей , не более, кг | 48 | 45 | 38 | 48 |

4

1.2.9 Канаты стальные

| 1.2.9.1 Назначение каната | Вспомогательные |
| --- | --- |
| 1.2.9.2 Конструкция каната и обозначение нормативного документа. | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)Канат 4,1-ГЛ-1-С-О-Н-Р-1770 ГОСТ2688-80 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)Канат 8,3-ГЛ-1-С-О-Н-Р-1770 ГОСТ2688-80 |
| 1.2.9.3 Диаметр, мм | 4,1 | 8,3 |
| 1.2.9.4 Разрывное усилие каната в целом, Н | 9750 | 38150 |

1.2.9Характеристика цепей.

| 1.2.10.1 Назначение цепи | Грузовая |
| --- | --- |
| 1.2.10.2 Конструкция цепи и обозначение по нормативной документации | Цепь грузовая пластинчатая с закрытыми валиками Цепь П15,875-30-1-1 ГОСТ23540-79 | Цепь грузовая пластинчатая с закрытыми валиками Цепь П15,875-56-1-2 ГОСТ23540-79 |
| 1.2.10.3 Диаметр валика, мм | 5,94 | 5,94 |
| 1.2.10.4 Шаг цепи, мм | 15,875 | 15,875 |
| 1.2.10.5 Длина цепи, мм (количество звеньев, шт) | 2080 (131) | 2080 (131) |
| 1.2.10.6 Разрывное усилие цепи, Н | 30000 | 56000 |
| 1.2.10.7 Расчетное напряжение цепи, Н | 2900 | 4000 |
| 1.2.10.8 Коэффициент запаса прочности: по правилам фактически | 9 16 | 9 9 |

5

1.2.11 Электродвигатель

| 1.2.11.1 Назначение | Привод гидронасоса |
| --- | --- |
| 1.2.11.2Тип и условное обозначение | Асинхронный однофазный RAEС 90L4, IM300. IP 54 ГОСТ Р-51689 |
| 1.2.11.3 Род тока | Переменный |
| 1.2.11.4 Напряжение, В | 220(10% |
| 1.2.11.5 Номинальный ток, А | 13,0 |
| 1.2.11.6 Частота, Гц | 50 |
| 1.2.11.7 Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
| 1.2.11.8 Частота вращения, об/мин | 1500 |
| 1.2.11.9 ПВ,% | 25 |

1.2.12 Гидронасос

| Тип подъемника | ПП-8,8 | ПП-10,5, ПП-10,5У,ППН-8 ППШ-8, ПП-12, ППД-7 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.12.1 Назначение | Подача масла в гидроцилиндр |
| 1.2.12.2 Количество, шт | 1 |
| 1.2.12.3 Тип и условное обозначение | БГ-12-41Б ТУ2-053-1342-78 | НШ4-4Л ТУ4791-001-07504519-97 |
| 1.2.12.4 Давление рабочей жидкости, МПа | 10 | 20 |
| 1.2.12.5 Число оборотов, об/мин | 1500 | 2400 |
| 1.2.12.6 Потребляемая мощность, кВт | 1,34 | 2,0 |
| 1.2.12.7 Номинальная производительность, л/мин. | 3,3 | 10 |

1.2.13 Гидроцилиндр

| 1.2.13.1 Назначение | Подъём направляющих |
| --- | --- |
| 1.2.13.2 Количество , шт. | 1 |
| 1.2.13.3 Диаметр поршня, мм | 45 |
| 1.2.13.4 Диаметр штока, мм | 32 |
| 1.2.13.5 Ход поршня, мм | 1720; 1630 (для ПП-12) |

1.2.14 Средний полный срок эксплуатации подъемника не менее 5 лет.

1.3 Устройство и работа.

Подъемник состоит из следующих основных узлов, показанных на рисунке 1: Сварной рамы поз.1, установленной на колеса, направляющих поз.2, ползушки поз.3 с закрепленной на ней площадкой поз.4, гидропривода

поз.5 с гидроцилиндром. На первой направляющей установлены шкаф управления поз.6, уровни для выверки горизонтального положения рамы поз.13, балка с распорками поз.10. Для повышения устойчивости подъемник снабжен консолями с винтовыми домкратами поз.7. Управление подъемником осуществляется с пульта управления поз.17, расположенном на каркасе площадки. Для транспортировки подъемника через дверные проемы используется опора с колесами поз.14. При одновременном нажатии кнопок ВКЛ. поз.18 и ВВЕРХ поз.20 включается гидропривод поз.5. Масло при помощи насоса подается в нижнюю часть гидроцилиндра , установленного внутри первой направляющей. Выдвигаясь, шток гидроцилиндра начинает поднимать вторую направляющую. Одновременно с поднятием второй направляющей с помощью пластинчатых цепей движение передается на все последующие направляющие и ползушку поз.3. Происходит одновременное выдвижение всех направляющих. Спуск площадки происходит при одновременном нажатии кнопок ВКЛ. поз.18 и ВНИЗ поз.21. Для аварийного спуска площадки, при отключении электропитания, на гидроприводе установлен вентиль аварийного спуска поз.8. При открытии вентиля происходит аварийное опускание площадки.

Для перемещения подъемник снабжен колесами поз.15 и 16. Поворотные колеса поз.15 имеют тормозное устройство. При нажатии педали тормоза вниз колеса фиксируются от поворота вокруг вертикальной оси и вращения.

8

1.4 Комплектность

1.4.1Комплектность поставки см. таблицу 2.

1.5 Маркировка.

1.5.1 Маркировка подъемника произведена в соответствии с ГОСТ26828  и содержит:

-  товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

-  наименование и обозначение подъемника;

-  грузоподъемность;

-  максимальную высоту подъема площадки;

-  заводской номер;

-  мощность двигателя, в кВт;

-  частоту вращения двигателя, в с-1;

-  номинальное давление насоса, МПа;

-  номинальный ток силовой цепи, в амперах;

-  номинальное напряжение силовой цепи, в вольтах;

-  номинальное напряжение в цепи управления, в вольтах;

-  частоту, в герцах;

-  степень защиты;

-  условия эксплуатации;

-  дату изготовления (год, месяц).

9

+Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
|  | ПП-10,5 | ПП-8,8 | ППН-8 | ППШ-8 | ПП-12 | ППД-7 | ПП-10,5У |
| Подъёмник персональный ИВЦР.483584.701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации ИВЦР.483584.701 РЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабель ИВЦР.685 631.704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Упаковка ИДЯМ.321 233.012 | - | 1 | - | - |  | - | 1 |
| Упаковка ИДЯМ.321 233.013 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Упаковка ИДЯМ.321 233.016 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Упаковка ИДЯМ.321 233.018 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Упаковка ИДЯМ.321 233.019 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Упаковка ИДЯМ.321 233.021 | - | - | - | - | - | 1 | - |

10

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.1 Подготовка изделия к использованию.

2.1.1 Перед началом работы произвести внешний осмотр подъемника и произвести замер скорости ветра с помощью анемометра цифрового переносного АП-1.При ветре более 10 м/с использование подъемника запрещается. Подготовку подъемника к работе производить в следующем порядке:

2.1.1.1 Вставить консоли поз.7, рисунок 1, в раскосы рамы и зафиксировать их фиксаторами, так чтобы шток фиксатора вошел в отверстие на консоли. (При работе у стен консоли должны быть установлены в раму параллельно стене).

2.1.1.2 Вынуть фиксаторы крепления распорок поз.10 к раме поз.1 и раздвигая распорки вставить их в кронштейны на консолях поз.7 и закрепить фиксаторами.

2.1.1.3 Установить фиксаторы поз.11 в распорки поз.10 .

2.1.1.4 Поворачивая рукоятки домкратов консолей поз.7 выставить по уровню поз.13 горизонтальное положение рамы поз.1.

2.1.1.5 Вытянув фиксатор, вынуть стойку поз.14 из кронштейна.

2.1.1.6 Разблокировать ползушку поз.3 с подъемной площадкой. Для чего оттянуть на себя фиксатор поз.12 и поворачивая вставить его вертикально в первую стойку.

2.1.1.7 Выкрутить два болта крепящие подъемную площадку к раме подъемника при транспортировке. Уложить на дно площадки резиновый коврик

. 2.1.1.8 Соединить кабелем разъем шкафа управления поз6. с источником питания. При отсутствии заземляющего проводника в розетке питания заземлить подъемник соединением заземляющего болта шкафа управления с контуром заземления.

2.1.1.9 Открыть ключом дверку шкафа управления поз.6 и включить выключатель.

11

2.1.1.10 Открыть продувочный вентиль маслобака поз.9. (Положение рукоятки вдоль оси вентиля).

2.1.1.11 Вытянуть до упора красную кнопку СТОП поз.19 на пульте управления площадки поз.17.

2.1.1.12 Провести проверку подъемника на функционирование. Находясь на подъемной площадке и нажимая одновременно кнопки ВКЛ поз.18 и ВВЕРХ провести подъем на высоту до 1,5 метра. Затем произвести опускание площадки нажимая одновременно кнопки ВКЛ поз.18 и ВНИЗ поз.21. Не рекомендуется останавливать площадку на высоте до 1 метра от нижнего уровня. В противном случае повторный подъем осуществлять после опускания площадки до крайнего нижнего уровня.

2.2 Использование изделия.

2.2.1 Находясь на подъемной площадке и нажимая одновременно кнопки ВКЛ. поз.18, ВВЕРХ поз.20 или ВНИЗ поз.21, произвести подъем или опускание площадки. Не рекомендуется останавливать площадку на высоте до 1 метра от нижнего уровня. В противном случае повторный подъём осуществлять после опускания площадки до крайнего нижнего уровня.

2.2.2 По окончании работы с подъёмником необходимо:

2.2.2.1 Нажать красную кнопку СТОП на пульте управления площадки поз.17 и выключить выключатель в шкафу управления поз.6.

2.2.2.2 Закрыть ключом дверку шкафа управления.

2.2.2.3 Закрыть продувочный вентиль маслобака поз.9.

2.2.2.4 Заблокировать фиксатором поз.12 ползушку поз.3.

2.3 Возможные неисправности.

2.3.1 Возможные неисправности во время работы подъемника приведены в таблице 3.

12

Таблица 3.

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Подъемник не вклю- чается 2 Площадка поднимает- ся рывками с медлен- ной скоростью. 3 Площадка не подни- мается с максимальным грузом. 4. Медленный спуск, рывки при спуске. 5. Течь масла из трубо- проводов гидросистемы. | 1.Перегорел предохранитель. 2.Обрыв сетевого кабеля. 3.Обрыв в цепи управления. 1.Закрыт продувочный вентиль маслобака. 2.Недостаточно масла в маслобаке. 1.Перегрев масла в гидросистеме из-за длительной непрерывной работы гидропривода. 1. Засор дросселирующей пластины. 1. Ослабление резьбовых соединений трубопроводов, нарушения уплотнений лентой ФУМ | Заменить предохранитель. Устранить обрыв. Устранить обрыв. Открыть вентиль Залить масло в бак по маслоуказателю Сделать перерыв в работе подъемника для охлаждения масла. Сняв гидрораспредель и гидрозамок, снять и промыть дроссели- рующую пластину. Заменить ленту ФУМ, подтянуть резьбовые соединения. |

*Применять масла моторные М-10В2, М-10Г2 (летнее) по ГОСТ 8581 и масло моторное универсальное М-8В ГОСТ 10541. Тонкость очистки масла 25мкм.

13

1 – панель распределительная; 2 – клапан предохранительный 3 – пластина дросселирующая; 4 – гидрозамок; 5 – гидрораспределитель; 6 – рукава высокого давления; 7 – штуцер под манометр; 8 – вентиль аварийного спуска; 9 – продувочный вентиль 10 – бак масляный.

Рисунок 2 – Гидросистема подъёмника

14

2.4 Указание мер безопасности.

2.4.1 Количество персонала, обслуживающего подъемник, 2 человека.

2.4.2 К работе с подъемником допускаются лица возраста не моложе 18 лет, ознакомленные с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)» и с настоящим руководством по эксплуатации, имеющие допуск к работе на высоте.

2.4.3 На проведение работ должен оформляться наряд-допуск.

2.4.4 Ключ-марка от подъемника должен храниться у лица ответственного за его исправное состояние и выдаваться под роспись в журнале эксплуатации.

2.4.5 При эксплуатации подъемника запрещается:

-    перегружать подъемник. Подъемник отрегулирован на заводе-изготовителе на предельный груз 135кг для подъёмников ПП-10,5, ППШ-8; ППН-8, для подъёмников ППД-7 на 210 кг, для подъёмников ПП-12 на 100 кг.

стоять под грузом;

- приставлять лестницу к подъемнику при поднятой площадке;

- перемещать подъемник в поднятом состоянии;

- работать с подъемником без раздвижных консолей с домкратами;

- забираться на поручни площадки.

2.4.6 По окончанию работы с подъемником закрыть на ключ дверку шкафа управления от постороннего доступа.

2.4.7 При эксплуатации подъемника вне помещений соблюдать осторожность при работе вблизи проводов и выступов крыш. Минимальное расстояние до токопроводящих воздушных линий должно быть не менее пяти метров.

2.4.8 Работа на подъемнике в темное время суток запрещается.

2.4.9 При силе ветра, превышающей 10м/с, работу на подъемнике производить запрещается.

15

2.4.10 Перед транспортировкой подъемника закрыть продувочный вентиль маслобака и заблокировать фиксатором ползушку с подъемной площадкой

2.4.11 Строго воспрещается вносить изменения в конструкцию подъемника, влияющие на его безопасность.

3.ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

При нарушениях в работе подъемника прекратить работу, разгрузить подъемник и приступить к выяснению причины ненормальной работы подъемника и ее устранению. На первых 1,5 м подъёма допускается скрип направляющих

4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1 Общие указания.

4.1.1 Техническое обслуживание заключается в наблюдении за состоянием подъемника и своевременным проведением работ по содержанию его в рабочем состоянии.

4.1.2 Виды технического обслуживания:

- еженедельное;

- ежемесячное;

- полугодовое.

4.2 Еженедельное обслуживание.

4.2.1 Проверить целостность и надежность крепления всех узлов и деталей.

4.2.2 Проверить и при необходимости подтянуть гидравлические резьбовые соединения.

4.3 Ежемесячное техническое обслуживание.

4.3.1 Провести работы по еженедельному обслуживанию.

4.3.2 Проверить наличие грязи на внутренних поверхностях алюминиевых стоек. При необходимости вычистить.

16

4.3.3 Проверить состояние цепей и смазать их смазкой ЛИТОЛ 24

ГОСТ 21150.

4.4 Полугодовое техническое обслуживание.

4.4.1 Выполнить работы по ежемесячному обслуживанию.

4.4.2 Проверить состояние лакокрасочных покрытий. При необходимости восстановить.

4.4.3 В процессе эксплуатации подъемника может возникнуть необходимость замены масла в гидросистеме. Замену масла производить в следующем порядке:

4.4.3.1 Открыть продувочный вентиль маслобака.

4.4.3.2 Отсоединить шланг, соединяющий верхнюю полость гидроцилиндра с баком, и слить масло до уровня отверстия.

4.4.3.3 Отвернуть 4 болта М8 крепления бака к опоре и 6 болтов М6 крепления бака к крышке, отсоединить бак и слить оставшееся масло.

4.4.3.4 Промыть бак нефрасом С50/170 ГОСТ 8505 и просушить.

4.4.3.5 Собрать бак с опорой и крышкой.

4.4.3.6 Залить масло до среднего уровня маслоуказателя через продувочный вентиль маслобака, предварительно сняв с него колпачок. Для свободного выхода воздуха из бака отвернуть винт на боковой поверхности бака со стороны маслоуказателя. После заливки масла винт установить на место.

4.4.3.7 В процессе заполнения маслом всей гидросистемы (поднятие площадки на максимальную высоту) доливать масло в бак до уровня маслоуказателя.

17

4.5 Техническое освидетельствование.

Техническое освидетельствование проводится один раз в 12 месяцев на заводе-изготовителе или на месте эксплуатации в присутствии представителя сервисной службы завода изготовителя.

4.5.1 Выполнить работы полугодового техобслуживания.

4.5.2 Провести статические испытания подъемника.

4.5.2.1 Подготовить подъемник к работе согласно подразделу 2.1 настоящего руководства по эксплуатации.

4.5.2.3 Уложить на площадку груз массой 135 кг для подъёмников

ПП-10,5, ПП-10,5У, ППН-8, ППШ-8; для подъёмников и ППД-7 уложить на площадку груз массой 210 кг, для подъёмников ПП-12 –груз массой 100 кг.

4.5.2.4Снять пломбу с регулировочного болта (винта) предохранительного клапана. Закручивая болт (винт), установить по манометру давление 100атм. для подъемника ПП8,8 и 160атм. для подъемников ПП10,5, ППН-8, ППШ-8, ПП-12, ППД-7

4.5.2.5 Ключом открыть дверку шкафа управления, включить выключатель и поднять площадку с грузом на максимальную высоту.

4.5.2.6 Выключить выключатель в шкафу управления.

4.5.2.7 Выдержать подъемник в поднятом положении в течение 10 минут.

4.5.2.8 Используя вентиль аварийного спуска, опустить площадку.

4.5.2.9 Подъемник считается выдержавшим испытания, если не произошло самопроизвольное опускание площадки более чем на 20мм в течении 10 минут и не обнаружено трещин и остаточных деформаций стоек, несущей рамы, площадки и консолей с домкратами.

4.5.2.10 После окончания испытаний уложить на площадку предельный груз 135 кг для подъёмников ПП-10,5, ППН-8, ППШ-8, ПП-8,8 и 210 кг для подъёмников ППД-7, для ПП-12 – 100 кг. Регулятором давления установить давление в системе необходимое для поднятия данного груза. Положение регулировочного болта (винта) опломбировать.

18

4.5.3 Сведения о техническом освидетельствовании.

| Дата | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

19

5.ХРАНЕНИЕ.

5.1 Условия хранения подъемника 2 по ГОСТ 15150.

5.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

6.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

6.1 Подъемник транспортируется в упакованном виде всеми видами крытого транспорта или под брезентом без ограничения дальности в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.     Расположение при транспортировании любое в соответствии с манипуляционными знаками.

7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие подъемника требованиям ИВЦР 483584701ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

20

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

___________________________        __________                             №  _________________

Наименование изделия         Обозначение                       Заводской номер

Упакован (а)__________________________________________________

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической

документации

_________________         _________________         _________________

должность                            личная подпись                 расшифровка подписи

_______________________

год, месяц, число

21

9.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

___________________       __________________ № ______________

Наименование изделия                   Обозначение                     Заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с действующей конструкторской

документацией ИВЦР 483584701 и признан годным для эксплуатации.

__________________           _________________

Личная подпись                           Расшифровка подписи

ОТК

М.П.__________________________                     __________________

Личная подпись                                                     Расшифровка подписи

________________________

год, месяц, число

22

10. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПОДЪЕМНИКА

| Наименование преприятия-владельца подъемника | Местонахождение подъемника | Дата прибытия |
| --- | --- | --- |

23

11 СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПОДЪЕМНИКА В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ.

| Номер и дата приказа о назначении | Должность ,фамилия, имя и отчество | Подпись |
| --- | --- | --- |

24

12. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПОДЪЕМНИКА.

| Дата | Сведения о замене и ремонте | Подпись специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- |

Рисунок А.1-Схема электрическая принципиальная

26

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Информационное)

* Манометр технологический в комплект поставки не входит.

Рисунок Б.1 – Схема гидравлическая принципиальная подъёмника ПП-8,8.

27

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(информационное)

Рисунок В.1 – Схема гидравлическая принципиальная подъёмников ПП-10,5, ППН-8, ППШ-8, ПП-12, ППД-7, ПП-10,5У.

29

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.

(Информационное)

Перечень документов на которые даны ссылки.

ГОСТ 2688-8 			Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции

6х19 (1+6+6/6) +1 о.с. Сортамент.

ГОСТ 8505-80			Нефрас С50/170.Технические условия.

ГОСТ 8581-78		Масла моторные для автотракторных

дизелей. Технические условия.

ГОСТ 10541-78		Масла моторные автомобильные для карбюраторных дизелей. Технические условия.

ГОСТ 15150-69		Машины, приборы и другие технические изделия Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирова-

ния в части воздействия климатических фак-

торов.

ГОСТ 21150-87		Смазка ЛИТОЛ-24. Технические условия.

ГОСТ 23170-78		Упаковка для изделий машиностроения.

ГОСТ 23540-79		Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками. Технические условия. Общие тре-

бования.

ГОСТ 26828-86		Изделия машиностроения и приборострое-

ния. Маркировка.

30

31

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
|  | изменён-ных | заме-нён-ных | но-вых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |  |

32

# Text boxes

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

(Иформационное)

Рисунок 1 – Подъёмники типа ПП

7